| Это новый микроскоп для рутинных работ. Он отличается высоким качеством и одновременно относительно низкой для приборов данного класса ценой. Микроскоп может применяться в области медицины, биологии, химии и т.п., а также для учебных целей. Он предназначен для анализа различных объектов при работах в проходящем свете по методу светлого поля . |  |
| --- | --- |

- оптимальное для российских условий соотношение цены и качества исполнения, современный дизайн;

- удобное расположение рукояток фокусировочного механизма и перемещения столика;

- четырехгнездный револьвер;

- двухкоординатный столик с большим диапазоном перемещения препарата;

- бинокулярная насадка (тубус) с возможностью изменения глазной базы от 55 до 75 мм;

- механизм центровки конденсора и тубуса микроскопа.

- источник питания с регулировкой яркости галогеновой лампы 20 w  в основании микроскопа.

- По дополнительному заказу для расширения возможностей исследования объектов микроскопы могут быть укомплектованы следующими приспособлениями, : окулярами 5 и 15 крат; объективами увеличением 20 и 60;  другим комплектом обьективов с окулярами с улучшенными свойствами;  микро-фото-насадкой (тубусом); монокулярным тубусом; другими конденсорами;  зеркальным осветителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОСКОПА  модель 136b

| Вариант комплектации «ПРЯМОЙ АНАЛОГ» | Вар.1 Микмед-5 | Вар.2 Микмед-1 | Вар.3 Микмед-2 вариант 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | 40-1000 | 100-1000 | 40-1000 |
| Тубус | Бинокуляр(Монокуляр) | Бинокуляр | Бинокуляр |
| Револьвер | 4х-гнездный | 4х-гнездный | 4х-гнездный |
| Объективы-ахроматы | 4x/0,10; 10x/0,25; 40x/0,65; 100x/1,25 (Микмед-5) | 10x/0,25(ОМ-2) 40x/0,65(МЩ ОХ-1) 100x/1,25(ОМ-41) (от Микмед-1) | 4x/0,10(ОХ4-1) 10x/0,25(ОХ-1) 40x/0,65(ОХ40-2) 100x/1,25(ОХ-100-1) (от микмеда 2вар.2) |
| Окуляры широкоугольные | 10x/18 | 10x/18 (от микмед-1) | 10x/18 (от микмед -2вар.2) |
| Предметный столик | Двухкоординатный с препаратоводителем. Диапазон перемещения 70х30 мм | Двухкоординатный с препаратоводителем. Диапазон перемещения 70х30 мм | Двухкоординатный с препаратоводителем. Диапазон перемещения 70х30 мм |
| Конденсор центрируемый | Аббе, апертура 1,25 | Аббе, апертура 1,25 | Аббе, апертура 1,25 |
| Габаритные размеры мм | 240х206х276 | 240х206х276 | 200х206х276 |
| Масса, кг | до 8 | до 8 | до 8 |
| Источники освещения | Галогенная лампа накаливания 6V, 20W + зеркало (сьемный осветитель) | Галогенная лампа накаливания 6V, 20W + зеркало (сьемный осветитель) | Галогенная лампа накаливания 6V, 20W + зеркало (сьемный осветитель) |

# Text boxes

от    270  у.е.