Назначение

Микроскоп серии XS-810 предназначен для наблюдения препаратов в проходящем свете. Применим в различных областях исследовательской деятельности: в биологии, экологии, в различных диагностических лабораториях, лабораториях СЭС и ветеринарии, в различных областях техники, а также в учебных целях.

# Технические характеристики микроскопа

- увеличение микроскопа…………………….……..…от 40х до 1600х;

- объективы………………................................… 4х, 10х, 40х, 100х ми;

- окуляры…………………..………………………………….... 10х, 16х;

- конденсор………….системы Аббе с ирисовой диафрагмой, NA=1,2;

- осветитель…….……….…6 вольт/20 ватт, (зеркальный рефлектор)*;

- вес …………….……………..………………………………...……6 кг;

- габариты (Д, Ш, В)…………………………….……250×190×340 мм.

* в скобках обозначены технические характеристики для микроскопа  XS-810 вариант Б.

Стандартная комплектация микроскопа

|  | XS-810 |
| --- | --- |
|  | вариант А | вариант Б |
| Объективы | 4х | ● | ● |
|  | 10х | ● | ● |
|  | 40х | ● | ● |
|  | 100х ми | ● | ● |
| Окуляры | WF 10х | ● | ● |
|  | WF16х | ● | ● |
| Револьверная головка | на четыре объектива | ● | ● |
| Бинокулярная насадка с поворотом окулярных трубок и механизмом перемещения окуляров | ● | ● |
| Конденсор Аббе со сменными светотофильтрами | ● | ● |
| Осветитель | галогенная лампа с плавной регулировкой яркости | ● |  |
|  | зеркальный рефлектор |  | ● |
| Иммерсионное масло | ● | ● |

Устройство и внешний вид микроскопа

1–основание, 2–подложка основания с регулятором яркости и выключателем осветителя, 3–ручка точной настройки, 4–ручка грубой настройки, 5–ручка перемещения препарата, 6–измерительный нониус, 7– ограничительный винт, 8–винт крепления держателя препарата, 9– штатив, 10–бинокулярная насадка, 11–окуляр, 12–револьверная головка, 13–объективы, 14–предметный столик, 15–держатель препарата, 16– конденсор Аббе, 17– осветитель.

Работа с иммерсионными объективами.

При работе с объективом с масляной иммерсией (100х ми) необходимо предварительно нанести стеклянной палочкой на фронтальную линзу объектива и на препарат по капле иммерсионного масла из комплекта микроскопа.

ВНИМАНИЕ! Нельзя применять взамен иммерсионного масла суррогаты, так как это может значительно ухудшить качество изображения. После нанесения иммерсии на фронтальную линзу объектива и на препарат поднять предметный столик, используя рукоятку грубой фокусировки до соприкосновения капель иммерсии. Добиться резкого изображения поверхности исследуемого препарата с помощью тонкой фокусировки.

После окончания работы с иммерсионным объективом снять с фронтальной линзы объектива и препарата иммерсионную жидкость чистой тряпочкой или фильтровальной бумагой, протереть его загрязнённые поверхности ватой, навёрнутой на деревянную палочку и слегка смоченной спиртовой смесью или эфиром.

ВНИМАНИЕ!     При чистке нельзя давить на фронтальную линзу.

Продавец гарантирует соответствие качества микроскопа XS-810 требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортировки и эксплуатации.

Световые микроскопы не нуждаются в обязательной сертификации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

По вопросам  ремонта обращаться по адресу продавца :

Свидетельство о приемке :

Микроскоп серии XS-810 заводской      №    _____       изготовлен

и  принят  в соответствии с требованиями,   предусмотренными

технической документацией и признан годным к эксплуатации.

М.П.

Представитель ОТК    _________

Дата продажи   _______________

# Микроскоп

# Серии XS-810

# вариант A

# вариант Б

# Технический паспорт

# Санкт-Петербург

# Text boxes

6

5

11

10

9

2

3

4

8

17

12

13

14

15

16

1

7